Time

; CÔNG TY CP BẢO TRÌ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Trụ sở: Lầu 1, số 788/51C Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM Tel: 08.66749689, 0913771002, Fax: 08.62835279, MST: 0305901954 Web site: http://www.quatcaoap.com, Emai: baotri.kythuat@gmail.com ; .

# BẢNG BÁO GIÁ

Ngày 7/6/2015 3:53:52 PM

Kính gửi: Quý khách hàng.

Công ty cổ phần Bảo Trì Kỹ Thuật Công Nghiệp xin trân trọng cảm ơn Quý Công Ty về thư hỏi chúng tôi xin gửi tới Quý Công Ty bảng chào giá thiết bị như sau :

| THÔNG SỐ SẢN PHẨM | HÌNH ẢNH |
| --- | --- |
| 1./ Hệ cấp thoát nước bên trong nhà. Vẽ lên tường những đường cắt đục. Cắt đục tường, lắp đặt ống nước, đóng lưới tường cắt tường. Ống nước đi dưới trần bê tông thì dùng cùm treo lên trần. Khoảng cách treo giữa các cùm thường 1m. Công trình sử dụng ống PPR làm ống cấp nước nên khi liên kết các ống và các phụ kiện thì dùng máy hàn nhiệt cầm tay chuyên dụng. Khi hàn máy phải đủ nóng để làm mềm ống trong 4-6 giây, sau đó đưa vào kết nối với măng xông hay vật tư khác. Lưu ý trước khi hàn phải cắt ống sao cho bề mặt cắt phải phẳng, lau sạch đầu ống hàn. Kết nối ống PVC bằng keo dán, lau sạch đầu ống và vật tư cần kết nối bằng dẽ dùng cọ thoa keo lên đều đầu ống và vật tư sau đó dùng tay ấn mạnh đầu ống vào vật tư và giữ chặt trong 3-5 giây. Lắp đặt ống cấp thoát và thông hơi trong hộp gen kỹ thuật thì dùng sắt V làm giá đỡ và định vị tuyến ống rõ ràng – dễ lắp đặt. Ống thoát cho các thiết bị vệ sinh đều được lắp thỏ ngăn mùi. Khi lắp đặt hoàn chỉnh ống từng khu vệ sinh thì tiến hành kiểm tra áp đối với ống cấp và thử xì đối với ống thoát. Dùng máy bơm nước nén vào đường ống cấp đến khi kim của đồng hồ áp đặt trên đường ống chỉ 4 – 5 bar, đóng van khóa đường ống để trong thời gian 30 phút nếu áp trong ống không đổi thì đạt yêu cầu. Kết nối vào hệ thống cấp thoát nước chung. Lắp đặt máy bơm, bồn nước, thiết bị vệ sinh, van khoá. Kiểm tra toàn hệ thống. Dùng máy bơm test lại toàn bộ hệ. 2./ Hệ thống thoát nước mưa. Ống thoát dọc trục đứng được cố định bằng cùm bắt vào bê tông cột hay tường xây, khoảng cách giữa các cùm là 2m. Lắp bộ giảm áp vào khoảng giữa trục thoát nước, vì tòa nhà cao nên áp lớn sẽ gây ra tiếng ồn và ảnh hưởng đến độ bền của ống thoát. Xử lý chống thấm cổ ống thoát nước mưa trên tầng mái tòa nhà. Dùng lơi 450 lắp vào những vị trí chuyển hướng thoát nước, lưu ý không dùng co 900 vì co sẽ làm hạn chế dòng chảy và dễ bị tắc nghiẽn ống. Phiểu thu nước mưa chủ yếu chặn vật thể lớn rơi vào ống và ngăn được mùi nhưng không hạn chế dòng chảy và khả năng của ống thoát nước. Tại điểm tiếp xúc với mặt bằng phải đổ gối bê tông để đỡ ống. Dùng nước kiểm tra các mối nối. Tiến hành xây dựng hộp gen (nếu có). Kết nối với hệ thống thoát nước chung. Kiểm tra, nghiệm thu toàn hệ thống. |  |
| ĐƠN GIÁ |
| 00 VNĐ |
| GHI CHÚ |

Ghi chú : Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%, chưa bao gồm chi phí vận chuyển

Hình thức thanh toán :Thanh toán 100% trước hoặc ngay sau khi giao hàng.

Tài khoản ngân hàng : CÔNG TY CP Bảo Trì Kỹ Thuật Công Nghiệp 0201.0000.8379.9000 - NH TMCP VIỆT A - HỘI SỞ- TP.HCM

Phương thức giao hàng : Địa điểm giao hàng tại kho bên mua hoặc theo thỏa thuận.Địa điểm giao hàng/ Delivery place: Giao hàng tại TP.HCM

Chất lượng sản phẩm : Hàng mới 100%,C/O, C/Q đầy đủ

Hiệu lực báo giá : Báo giá có hiệu lực trong thời gian 30 ngày

Thời gian bảo hành : 12 tháng theo điều kiện bảo hành của nhà sản suất

Rất mong nhận được đơn đặt hàng của Quý Công ty.

Trân trọng kính chào!

| Nơi nhận | CTY CP BT KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP |
| --- | --- |
| Như trên: | GIÁM ĐỐC |
| Lưu ;VT. |  |
| XÁC NHẬN ĐẶT HÀNG | Lê Văn Vinh |